## Slide 1
Автоматическая система контроля и управления технологическими процессами КОС
2013

## Slide 2: Введение
Историческая справка
Деятельность нашего предприятия началась в 1965 году, когда было образовано Специальное Конструкторское Бюро «Нефтехимавтоматика». СКБ «Нефтехимавтоматика» специализировалось на проблемах автоматизации и оптимизации технологических процессов в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, разработкой автоматизированных комплексов, приборов, устройств, систем автоматики для предприятий нефтехимической, резино-технической и шинной промышленности.
В настоящее время после различных преобразований организация носит название ООО «ПКФ «Водоканалавтоматика», которое продолжает заниматься комплексом работ по разработке и внедрению АСУТП в различных отраслях.

## Slide 3
С 2006 ООО «ПКФ «Водоканалавтоматика» является партнером фирмы «SIEMENS», а с 2010 интегратором «HACH LANGE» и сотрудничает с другими известными производителями оборудования.
Основные направления деятельности нашей организации: - Автоматизация и диспетчеризация объектов водного и канализационного хозяйства; - Электроснабжение объектов различного назначения; - Системы безопасности;
- IT-технологии; - Противопожарные системы; - Разработка, монтаж, поставка шкафов управления различного технологического оборудования.
Накопленный опыт позволяет предлагать Заказчику различные схемы технических решений, с учётом тиражирования разработанных систем, что позволяет решать задачи автоматизации исходя из финансовых возможностей Заказчика.

## Slide 4
Предприятием выполнены работы на объектах КОС:
2007г. – разработка концепции развития автоматической системы
диспетчеризации, контроля и управления КОС г. Ханты-Мансийска;
2008г. – проектирование автоматизации и диспетчеризации КОС г. Губкинский ЯНАО;
2011г. – проектирование автоматизации и диспетчеризации КОС г. Обнинска (Калужская область). Реализация данного проекта выполняется нашей организацией. Окончание работ - сентябрь 2013г;
2012г. – проектирование автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУиД) биологической очистки КОС г. Омска. Во второй половине 2012г. был реализован 1 этап проекта. Работы включали в себя построение ЦДП, АСУ аэротенков биологической очистки, включение локальных существующих подсистем АСУ.
2013г. – проектирование АСУиД КОС г. Ханты-Мансийска.
Предлагаем рассмотреть реализованную структурную схему КОС г. Омска

## Slide 5: Структурная схема АСУ КОС

## Slide 6: Стадия механической очистки 1. АСУ Приемной камеры и решетки
Предусмотрен контроль:
- объема поступающих стоков;
- концентрации поступающих взвешенных веществ;
- БПК;
- состояния технологического оборудования (насосов; задвижек; шнеков и т.д).
Автоматическое управление:
- шнеков;
- насосов;
- решеток;
- запорной арматуры.

## Slide 7: 2. АСУ Песколовки
На данном участке происходит:
- контроль уровня осадка;
- автоматическое удаление осадка

## Slide 8: 3. Первичные отстойники
В отстойниках предусмотрен контроль:
- концентрации взвешенных веществ;
- уровня осадка;
- состояния запорной арматуры.

## Slide 9: 4. АСУ Воздуходувная станция
Воздуходувные станции являются неотъемлемой частью технологического процесса очистки.
Общее число агрегатов - 7. Стойки управления объединены в единую систему АСУиД воздуходувной станции. Система позволяет осуществлять запуск, остановку, аварийный останов в автоматическом режиме и возможность управлять производительностью агрегатов.
Воздуходувные станции предназначены для подачи сжатого воздуха на аэротенки, биореакторы, реагентное хозяйство и фильтры. Нашей фирмой была разработана и внедрена система управления турбокомпрессором ( Н75023/4 мощностью 1,3МВт, напряжением 6кВ).

## Slide 10: Биологическая очистка 5. АСУ блока аэротенков биологической очистки
На аэротенке осуществляется контроль параметров:
На входе в аэротенк:
- ХПК (БПК);
- Аммоний;
- Фосфор;
- Ph.
В аноксной зоне:
- концентрация ила.
В анаэробной зоне:
Редокс-потенциал
В аэроционной зоне:
- концентрация кислорода.
На выходе из аэротенка:
- Ph;
- аммоний/нитраты;
- концентрация ила;
- фосфор.

## Slide 11
Схема расположения оборудования на аэротенке биологической очистки

## Slide 12
Измеряемые технологические параметры:
- объем поступающей сточной воды;
- расход возвратного ила;
- общий расход с воздуходувной станции;
- расход воздуха на каждый аэротенок.
Диспетчером осуществляется контроль и управление следующим технологическим оборудованием в местном (ручном) и в автоматическом режиме:
- рециркуляционым насосом;
- мешалками;
- шиберами;
- воздушными заслонками.

## Slide 13
Примеры установки аналитического оборудования на аэротенке

## Slide 14
Для размещения шкафов управления, удобства обслуживания и эксплуатации нашей организацией были разработаны и изготовлены технические боксы
В технических боксах предусмотрено все
необходимое для нормального функционирования оборудования

## Slide 15
Для работы и эксплуатации датчиков при отрицательных температурах нами разработана автоматизированная камера отбора проб
Внешний вид камеры
Внутренний вид камеры

## Slide 16
Отображаемые данные на АРМ диспетчера
Тренд по каждому параметру

## Slide 17
Суммарные тренды параметров на входе и выходе аэротенка

## Slide 18: 6. АСУ блока вторичных отстойников
Предусмотрен контроль:
- концентрации взвешенных веществ;
уровеня осадка;
ХПК/БПК;
аммония;
запорной арматуры.
Автоматическое управление
иловыми насосами от уровня ила в камерах

## Slide 19: 7. АСУ иловой насосной станции
Проектом предусмотрен контроль:
работы насосного оборудования;
токовой нагрузки;
моторесурса двигателей;
давления.
Ручное и автоматическое управление производительностью насосов.

## Slide 20: 8. АСУ третичных отстойников
Предусмотрен контроль:
- концентрации взвешенных веществ;
уровеня осадка;
ХПК/БПК;
аммония;
запорной арматуры.

## Slide 21: 9. Блок фильтров глубокой очистки
Контроль:
объема поступающих сточных вод;
расхода промывных вод;
расхода воздуха;
концентрации взвешенных веществ в протоке/ на каждый фильтр;
уровень в каждом из фильтров;
насосного оборудования;
запорной арматуры.
Внедряется система автоматического управления промывки блока фильтров и диагностики состояния загрязненности фильтров.

## Slide 22: 10. АСУ реагентного хозяйства
Предусмотрен контроль:
- уровня мин/макс в емкостях хранения;
- уровня мин/макс в расходных баках;
- концентрации раствора реагента;
- состояния насосного оборудования.
Автоматическое управление насосами-дозаторами в зависимости от расхода

## Slide 23: 11. АСУ установки УФ-обеззараживания
Предусмотрен контроль:
работы установок;
интенсивности излучения;
расхода очищенной воды;
уровеня озона в помещении.
И управление запорной арматурой.

## Slide 24: 12. Цех механического обезвоживания
Нашей организацией в 2009г. была создана автоматическая система управления цеха механического обезвоживания.
Системой предусматривается управление:
- установкой подачи флокулянта;
- декантерами различной мощности, различных производителей;
- запорной арматурой.
Контроль параметров:
- расхода ила (сгущенного и избыточного);
- расхода технической воды;
- расхода флокулянта.

## Slide 25
Рабочий стол АРМ-оператора ЦМО, насосной станции 77, иловых станций №1 и 2

## Slide 26: 13. АСУ выпуска
Предусмотрен контроль:
- объема выпускаемых очищенных стоков;
- концентрации взвешенных веществ;
- аммония/нитратов;
- фосфора;
- ХПК/БПК.

## Slide 27: 14. ЦДП КОС
Система центрального диспетчерского пункта выполняет следующие задачи:
- сбор информации;
- контроль соблюдения технологических режимов;
- формирование управляющих воздействий;
- архивирование;
- контроль и диагностика КТС;
- обеспечение безопасности и сохранности данных;
- взаимодействие с вышестоящими системами;
- помощь.

## Slide 28
Главное окно АРМ-диспетчера

## Slide 29
Для предоставления качественных услуг на рынке организация имеет ряд сертификатов и лицензий: - систему менеджмента качества в области проектирования, строительства и реконструкции соответствующую ГОСТ ISO 9001-2011; - систему экологического менеджмента в области проектирования, строительства и реконструкции соответствующую требованиям ГОСТ Р ISO 14001-2007; - систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда соответствующую требованиям ГОСТ Р 12.0.230-2007; - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- проектные работы (СРО-НП-СПАС-П-5501087435-0069-5);
- монтажные работы (0215.04-2009-5501087435-С-021).
- лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений(2/14031);

## Slide 30
- лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ГТ №0027833).